## Slide 1: 数字系统实验2 FPGA部分验收题目及要求 简易电梯控制系统的设计 （基础部分要求）

## Slide 2
一、设计要求及需求分析
1、实现2层楼的简易电梯控制系统。
2、电梯有4个按键。
1楼外只有向上按键（KEY0），2楼外只有向下按键（KEY4），电梯内还有2个按键分别为向上按键(KEY3)和向下按键(KEY7）。所有楼层外和电梯内的按键产生的信号作为给电梯的运行请求信号。
3、电梯有4个指示灯（LED0、 LED1 、 LED2 、 LED3）。
LED0: 按下KEY0键,若电梯不在1楼，则LED0亮。
LED1: 按下KEY4键,若电梯不在2楼，则LED1亮。
LED2: 电梯在1楼，按KEY3键, 则LED2亮，电梯到2楼后LED2灭。
LED3: 电梯在2楼，按KEY7键, 则LED3亮，电梯到1楼后LED3灭。
楼层指示
复位
运行状态
启动

## Slide 3
一、设计要求及需求分析
4、有2个数码管，分别显示当前运行状态及楼层。
（1）1个数码管显示当前运行状态，电梯有三个运行状态：待机、上行、下行。
待机：电梯停在1楼或2楼且无请求信号时均为待机状态。
上行状态：电梯停在1楼，有KEY0或KEY4被按下，然后KEY3被按下时进入上行状态。
下行状态：电梯停在2楼，有KEY0或KEY4被按下，然后KEY7被按下时进入 下行状态。
（2）1个数码管显示所在楼层，显示1或2；每一层楼之间的运行时间间隔为4秒。
5、有2个拨码开关。
（1）复位开关。向下拨动后，电梯复位回到1楼。
（2）启动开关。向上拨动后，按键有效，电梯正常工作。
6、增加其它功能可自由发挥，如能实现有加分。
复位
运行状态
楼层指示
启动

## Slide 4
二、验收基本功能
按键 | 功能 | 指示灯及引脚 | 功能
KEY0 | 一楼上行按键（电梯外） | (LED0)P9 | 按下KEY0键, 若电梯不在1楼，则LED0亮, 电梯到达1楼后，LED0指示灯灭掉.
KEY4 | 二楼下行按键（电梯外） | (LED1)R8 | 按下KEY4键, 若电梯不在2楼，则LED1亮, 电梯到达2楼后，LED1指示灯灭掉.
KEY3 | 上行按键 （电梯内） | (LED2)R7 | 电梯在1楼，按KEY3键, 则LED2亮，电梯到2楼后LED2灭。
KEY7 | 下行按键 （电梯内） | (LED3)T5 | 电梯在2楼，按KEY7键, 则LED3亮，电梯到1楼后LED3灭。
楼层数码管引脚 | 功能 | 运行状态数码管引脚 | 功能
G12 | 显示所在楼层1或2；每一层楼之间的运行时间间隔4秒。 | H13 | 显示电梯上行、下行、待机状态。
复位拨码引脚 | 功能 | 启动拨码引脚 | 功能
F3 | 向下拨动后，电梯复位 | T9 | 向上拨动后，按键有效

## Slide 5
２层楼电梯运行状态机
二、参考方案

## Slide 6
４层楼电梯运行状态机
二、参考方案

## Slide 7
三、验收相关安排
“简易电梯控制系统”项目采用课下自行完成，课上教师验收的方式进行；验收基本功能需按要求实现，其他功能可自由发挥。
验收时间为第十五周~第十六周。验收前应写好自评报告及完成课程调查问卷（金数据问卷）。验收时带上验收页按接龙顺序接受验收。
简易电梯控制系统程序可在验收时当场下载也可以提前下载好，但都要带上其原工程文件，演示后教师将随机提问。
验收完毕归还所借开发板（归还后在发放归还表上签字）。
验收后即交验收实验报告的纸质档或电子档（电子档可发助教）。
实验报告应包括:项目要求，实现方案框图、完整程序、RTL分析截图，以及对自己简易电梯控制系统实现情况的描述、心得体会等。